## PROVINCIA DI ROMA

## Dipartimento IV – Servizio 3

## CAPITOLATO PRESTAZIONALE

### Art.1 – Oggetto dell’appalto

La Provincia di Roma intende proseguire il progetto “Caratterizzazione acustica della rete viaria provinciale – studio delle criticità e piano di contenimento.”

I servizi prestati dal soggetto aggiudicatario del progetto dovranno essere conformi a quanto prescritto nel presente  capitolato per natura, contenuti e durata temporale.

### Art.2 – Importo dell’appalto e quadro economico

L’importo dell’appalto è pari a Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) – IVA esclusa.

### Art.3 - Descrizione del Servizio

## 3.1	Obiettivi e finalità

Realizzare, coerentemente al quadro normativo vigente ed al piano di caratterizzazione acustica della viabilità provinciale già avviato con precedente affidamento di cui al contratto rep. 9533 del 1 agosto 2006, la verifica di tutti i passi procedurali della metodologia operativa per la predisposizione del Piano di Risanamento Acustico delle infrastrutture di trasporto stradale gestite dalla Provincia di Roma già individuata con il citato contratto sottoscritto dalla A.P. e la società Digicart.

La metodologia prevede i seguenti passi procedurali:

- individuazione delle aree a rischio di impatto acustico;

- creazione di un indice di priorità;

- realizzazione di rilievi 3D del territorio delle aree critiche;

- simulazione acustica di dettaglio;

- individuazione dei recettori sensibili;

- individuazione e progettazione preliminare degli interventi di risanamento;

La metodologia operativa, inoltre, deve prevedere la definizione di un database relazionale georiferito contenente tutte le informazioni relative al Piano di Risanamento Acustico. Il sistema dovrà essere compatibile con il SIT della Provincia di Roma.

Si richiede di applicare tale metodologia operativa nell’ambito territoriale di circa 140 km di arterie stradali, per una fascia di 500 metri e i relativi rilievi topografici di dettaglio su circa il 30% delle stesse, con conseguente analisi acustica di dettaglio e progettazione preliminare della percentuale rilevata;

la scelta delle strade da rilevare seguirà i seguenti criteri:

- segnalazione da parte dei competenti Servizi della Viabilità provinciale;

- rilevante attraversamento di centri abitati

- eterogeneità del territorio

- andamento geomorfologico

- equa ripartizione tra viabilità Nord e Sud

L’Amministrazione Provinciale si riserva di modificare, previa intesa con la società affidataria,  la lunghezza delle arterie stradali su cui effettuare l’analisi preliminare e conseguentemente la percentuale di analisi di dettaglio, fermo restando l’importo dell’appalto”;

3.2. Rilievo di dettaglio

Nelle aree individuate per i rilievi topografici si dovrà realizzare un rilievo aereo tridimensionale con laser scanner. Si procederà alla raccolta dei dati del rumore su base statistica, che verranno successivamente verificati con rilievi a campione in situ.

Si procederà alla analisi della propagazione delle onde acustiche e quindi alla redazione di un indice di criticità. In base alle risultanze dello studio si procederà ad una redazione delle linee guida del piano di dettaglio.

Per la redazione del progetto di caratterizzazione acustica della rete, dello studio delle criticità e del piano di contenimento, si dovrà realizzare un modello tridimensionale delle aree a rischio di impatto acustico individuate stabilite a cavallo dell’asse della rete viaria sulla base dei dati del rilievo aereo laser scanner, necessario per effettuare simulazioni di propagazione acustica sia allo stato attuale che a fronte degli eventuali interventi di risanamento previsti, per validare il piano di contenimento derivante dal progetto.

Dal momento che tutti i software di simulazione di propagazione acustica, a parità di modello concettuale adottato, offrono dei risultati tanto migliori quanto più preciso ed accurato è il modello tridimensionale di base del territorio che viene utilizzato, e, dato che lungo le strade vi è sempre presenza di vegetazione, per ottenere la massima accuratezza, il rilievo 3D del territorio, oltre che evidenziare la presenza della vegetazione stessa, deve riportare in maniera precisa ed oggettiva tutti gli elementi presenti sotto tale vegetazione, ivi compresi fabbricati, terreno, strada, ecc., ovvero deve essere perfettamente rispondente alla realtà.

Il sistema prescelto per la redazione del rilievo è il Topeye, in grado di misurare, per ogni impulso laser emesso, fino a 4 diverse oggetti sovrapposti, offrendo quindi una elevata penetrabilità in presenza di vegetazione, ovvero è in grado di misurare oggettivamente, oltre la quota della vegetazione, anche ciò che si trova sotto la vegetazione stessa.

Il soggetto giuridico aggiudicatario detiene i diritti  di utilizzo in esclusiva per tutto il sud Europa, e soddisfa ai requisiti di privativa industriale.

3.3. Studio di Impatto Acustico

I criteri per la realizzazione dello studio di impatto acustico nei tratti di viabilità individuati dovranno rispettare le disposizioni della normativa vigente e il seguente schema operativo di massima:

- Analisi territoriale preliminare;

- Individuazione delle aeree ad impatto acustico trascurabile;

- Acquisizione ed elaborazione dei dati topografici di dettaglio;

- Caratterizzazione acustica dei ricettori.

3.4.Definizione delle soluzioni di mitigazione acustica

All’interno del progetto  deve essere prevista una fase operativa in cui si definisca l’inserimento, all’interno dei progetti di modellizzazione realizzati, di diverse ipotesi di risanamento acustico che, in funzione del grado di criticità, permettano di valutare gli effetti delle opere previste in termini di riduzione dell’indice di criticità.

Il confronto tra gli indici di criticità ante e post operam, computati in relazione allo stato di fatto (ante operam) e alla situazione di progetto che si verifica attraverso l’inserimento degli interventi di risanamento acustico (post operam), consente di pervenire ad un indice di efficacia dell’intervento che permette di identificare, nell’ambito degli scenari progettati, l’opera di contenimento ed abbattimento del rumore più idonea.

### Art. 4 - Durata  del servizio

4.1. Il soggetto giuridico aggiudicatario dell’incarico si impegna a fornire i servizi dettagliati al precedente articolo 3 in modo continuativo e nelle forme che saranno richieste dall’Amministrazione Provinciale entro il termine di nove mesi dalla stipula del contratto;

4.2. Le attività relative alla redazione del progetto saranno svolte presso le infrastrutture stradali che saranno individuate dall’Amministrazione  Provinciale secondo i criteri indicati  all’art. 3.

### Art.5 - Condizioni di pagamento

Il pagamento delle quote del contratto è effettuato in tre rate trimestrali posticipate di Euro 42.000,00 (quarantaduemila)  più IVA le prime due e 41.000,00 (quarantunomila) più IVA la terza, previa emissione, da parte della ditta incaricata, di regolari fatture e relazione sull’attività svolta. Tutti i pagamenti dovuti alla Ditta aggiudicataria nell’ambito del presente Capitolato, saranno effettuati mediante emissione di mandati di pagamento a seguito del ricevimento delle fatture da parte dell’Ufficio Protocollo della Provincia.

Dal pagamento delle spettanze verranno detratte le eventuali penali.

L’IVA applicata sulle fatture farà carico, come per legge, all’Amministrazione Provinciale.

### Art.6 – Controllo

La Provincia di Roma, tramite il Dirigente del Servizio Tutela Aria ed Energia, controllerà l’avvenuta regolare esecuzione dell’incarico oggetto del capitolato ed autorizzerà i pagamenti da effettuarsi con le modalità stabilite dall’art. 5 del presente capitolato. Il Dirigente del Servizio Tutela Aria ed Energia avrà la facoltà di chiedere all’aggiudicatario dell’incarico documentazione, chiarimenti e quant’altro ritenuto necessario per il controllo dell’espletamento dell’incarico.

### Art.7 – Segreto d’Ufficio

L’incarico affidato alla ditta comporta l’osservanza del segreto sui dati, cognizioni e risultati derivanti dell’opera svolta o di cui siano venuti a conoscenza nel corso della stessa, ai sensi e con l’osservanza delle disposizioni di cui al T.U. degli impegni civili dello Stato a cui si fa rinvio.

### Art.8 – Penalità

Saranno applicate in funzione del rispetto del capitolato e dei tempi di redazione del progetto.

Ad ogni giorno di ritardo nella consegna delle relazioni intermedie e della relazione finale sarà applicata una penale di Euro 200. Ove  il Dirigente del Servizio Tutela Aria ed Energia riscontri che la qualità del prodotto finale non risponda a quanto richiesto nel presente capitolato e alle indicazioni dell’Ufficio applicherà una penale fino ad un massimo del 30%.

### Art.9 – Stipulazione del contratto

Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipula dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico, che la Provincia provvederà a dare alla ditta a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo di fax. Detta comunicazione costituisce un presupposto per poter procedere alla stipula del contratto, la quale resta peraltro subordinata al rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria delle condizioni fissate nel presente Capitolato.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa entro 60 giorni dalla comunicazione dell’affidamento. Detto termine è fissato in favore dell’Amministrazione, che pertanto ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

Nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l’Amministrazione appaltante si riserva la potestà di disporre in via immediata l’affidamento anticipato del servizio, sotto ogni più ampia riserva di Legge e salvo il buon esito della stipulazione del contratto.

Il rifiuto o l’opposizione da parte della ditta dell’affidamento anticipato del servizio comporterà la decadenza automatica dalla aggiudicazione.

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a totale carico dell’impresa contraente.

Il rappresentante dell’impresa deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell’ora che saranno stabiliti e comunicati dall’Amministrazione provinciale.

In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile alla ditta aggiudicataria dell’incarico, la Provincia potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dall’affidamento.

### Art. 10 – Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora a suo insindacabile giudizio accerti che la ditta non sia in grado di espletare l’appalto o lo esegua con negligenza;

- qualora la ditta incorra in più inadempienze, riferite a diverse singole prestazioni;

- qualora la ditta affidi anche solo parte del servizio in subappalto senza la necessaria autorizzazione.

Inoltre, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l’Amministrazione, sotto ogni più ampia riserva di Legge, si riserva la facoltà di affidare alla ditta l’incarico oggetto del presente capitolato. Il rifiuto da parte della ditta dell’affidamento anticipato del servizio comporterà la decadenza automatica dalla aggiudicazione.

In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile alla ditta affidataria dell’incarico, la Provincia potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dall’affidamento.

### Art.11 – Recesso unilaterale del contratto

E’ facoltà dell’ Amministrazione recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento del servizio eseguito oltre al decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sui quattro quinti dell’importo di aggiudicazione.

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Provincia, dopo aver verificato il servizio eseguito, liquiderà al contraente quanto dovuto.

### Art.12- Responsabilità ed obblighi

E’ fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di uniformarsi rigorosamente alle leggi e ai regolamenti sulle assicurazioni sociali a favore degli operai, a quella degli infortuni sul lavoro ed in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, restando l’Amministrazione Provinciale esente da qualsiasi responsabilità in merito così per eventuali accidenti  o sinistri avvenuti durante il lavoro, sia per qualsiasi altra causa.

L’ aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della prestazione.

Sono a totale carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali.

### Art. 13 – Foro competente

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

### Art. 14 – Domicilio delle parti

Per gli effetti del contratto e per tutte le conseguenze derivanti, la Provincia  di Roma e la Ditta incaricata, eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

la Provincia, presso la propria sede in Roma, via IV Novembre, 119/A; la Ditta incaricata, presso la propria sede legale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Salvatore Nicoletti

Per accettazione

Digicart  S.r.l.