## CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che gli eventuali lavori aggiuntivi oggetto della soluzione migliorativa sono da intendersi inclusi nell’offerta economica.

- La valutazione sarà articolata su un punteggio massimo di 100 punti, da attribuirsi a ciascuna offerta, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

### Offerta tecnica

| (a) | Pensilina fermata Co.Tral………….. ……………………...massimo punti | 30 |
| --- | --- | --- |
| (b) | Materiali di pavimentazione………………………………...massimo punti | 15 |
| (c) | Impianto illuminazione…………………. ………………....massimo punti | 25 |

### Offerta economica

| (e) | Ribasso percentuale sull’importo lavori..……………............massimo punti | 25 |
| --- | --- | --- |
| (f) | Riduzione percentuale del tempo di esecuzione.......................massimo punti | 5 |

- Offerta pensilina relativa alla fermata Co.Tral:

L’offerta sarà rappresentata da una pensilina prefabbricata adeguata per caratteristiche dimensionali e strutturali al progetto della fondazione appositamente prevista nella tavola A3b, pena l’esclusione. La pensilina dovrà essere scelta in funzione del progetto del parcheggio, per materiali e linguaggio architettonico, ed al contesto ambientale di particolare valore. Si prediligeranno soluzioni con materiali adeguati all’ambiente circostante, duraturi, di facile manutenzione e resistenti ad eventuali atti di vandalismo.

La proposta dovrà essere sviluppata nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia, non dovrà comportare variazioni tali da richiedere il rilascio di nuove autorizzazioni o nulla osta, dovrà permettere la valutazione della fattibilità della soluzione tecnica proposta, attraverso una completa ed esaustiva descrizione dell’intervento.

Dovrà essere costituita almeno dai seguenti elaborati grafici e descrittivi:

- pianta e sezioni almeno 1:100;

- particolari esecutivi in scala adeguata;

- descrizione tecnica di capitolato relativa ai nuovi materiali e tecniche previste;

- individuazione del costo di mercato relativo indicato a corpo. Tale importo economico, comprensivo dei relativi oneri di sicurezza, è comunque incluso nell’importo lavori oggetto dell’offerta di gara.

L’offerta dovrà comprendere la predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai sensi di legge a firma di tecnico abilitato per il rilascio dell’autorizzazione strutturale da parte della Regione Lazio Area Genio Civile, del permesso di costruire e di eventuali pareri o nulla osta da parte degli enti preposti ai sensi della vigente normativa.

L’Amministrazione prima della consegna dei lavori, tramite il progettista e il direttore dei lavori, si riserva di valutare la soluzione proposta.

- Soluzione migliorativa materiali per pavimentazione stalli auto e marciapiedi:

La soluzione migliorativa riguarderà le caratteristiche tecniche, la funzionalità, la durata, il valore estetico ed architettonico dei materiali che si prevede di utilizzare in alternativa a quelli indicati negli elaborati progettuali senza tuttavia alterare le caratteristiche architettoniche generali fornite dal progetto.

La proposta dovrà essere sviluppata nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia, non dovrà comportare variazioni tali da richiedere il rilascio di nuove autorizzazioni o nulla osta, dovrà permettere la valutazione della fattibilità della soluzione tecnica migliorativa, attraverso una completa ed esaustiva descrizione dell’intervento.

Dovrà essere costituita almeno dai seguenti elaborati grafici e descrittivi:

- eventuali elaborati grafici;

- particolari esecutivi in scala adeguata;

- descrizione tecnica di capitolato relativa ai nuovi materiali e tecniche previste;

- individuazione delle relative voci aggiuntive e/o sostitutive di computo metrico ai sensi della Tariffa prezzi della Regione Lazio. Qualora tale tariffario non preveda specifiche voci per tali lavori si procederà alla formazione di nuovi prezzi ai sensi di quanto disposto dall’articolo 136 del DPR 554/99. L’importo economico relativo a tali lavorazioni aggiuntive, comprensivo dei relativi oneri di sicurezza, è comunque incluso nell’importo lavori oggetto dell’offerta di gara. Tali prezzi potranno essere utilizzati soltanto per eventuali variazioni alle soluzioni proposte ritenute necessarie in sede di esecuzione dei lavori; in tal caso ai prezzi delle voci aggiuntive di computo di cui alle soluzioni migliorative verrà applicata la riduzione del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

L’Amministrazione prima della consegna dei lavori, tramite il progettista e il direttore dei lavori, si riserva di apportare alle soluzioni proposte le eventuali modifiche necessarie al raggiungimento di una maggiore compatibilità con il progetto approvato.

- Soluzione migliorativa per impianto di illuminazione:

La soluzione migliorativa avrà come scopo il contenimento dei consumi energetici relativi all’impianto di illuminazione anche ricorrendo a fonti energetiche rinnovabili.

La proposta dovrà essere sviluppata nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia, non dovrà comportare variazioni tali da richiedere il rilascio di nuove autorizzazioni o nulla osta, dovrà permettere la valutazione della fattibilità della soluzione tecnica migliorativa, attraverso una completa ed esaustiva descrizione dell’intervento

La proposta dovrà essere costituita almeno dai seguenti elaborati grafici e descrittivi:

- relazione di calcolo esecutivo degli impianti previsti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento, con dimensionamento di tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell’impianto stesso;

- elaborati grafici d’insieme in scala non inferiore 1:100;

- elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore 1:20;

- descrizione tecnica di capitolato relativa ai nuovi materiali e tecniche previste, con specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature;

- individuazione delle relative voci aggiuntive e/o sostitutive di computo metrico ai sensi della Tariffa prezzi della Regione Lazio. Qualora tale tariffario non preveda specifiche voci per tali lavori si procederà alla formazione di nuovi prezzi ai sensi di quanto disposto dall’articolo 136 del DPR 554/99. L’importo economico relativo a tali lavorazioni aggiuntive, comprensivo dei relativi oneri di sicurezza, è comunque incluso nell’importo lavori oggetto dell’offerta di gara. Tali prezzi potranno essere utilizzati soltanto per eventuali variazioni alle soluzioni proposte ritenute necessarie in sede di esecuzione dei lavori; in tal caso ai prezzi delle voci aggiuntive di computo di cui alle soluzioni migliorative verrà applicata la riduzione del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Gli elaborati dovranno essere redatti ai sensi della normativa vigente e saranno a firma di tecnico abilitato in possesso dei requisiti necessari a norma di legge che dovrà egli stesso certificare ed allegare alla proposta di soluzione migliorativa.

L’Amministrazione prima della consegna dei lavori, tramite il progettista e il direttore dei lavori, si riserva di apportare alle soluzioni proposte le eventuali modifiche necessarie al raggiungimento di una maggiore compatibilità con il progetto approvato.

- Ribasso percentuale sull’importo lavori:

Il ribasso percentuale formulato in sede di offerta economica si applica all’importo complessivo dei lavori a base di gara di cui alla relativa voce del capitolato. Resta inteso che tutte le offerte presentate non dovranno prevedere lavorazioni che comportino ulteriori costi di sicurezza.

- Riduzione percentuale del tempo di esecuzione:

La riduzione percentuale si applica al tempo contrattuale previsto nella relativa parte del capitolato.