PROVINCIA DI ROMA

DISCIPLINARE TECNICO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, TENDAGGI ED ALTRE TIPOLOGIE DI BENI MOBILI  PER AULE MAGNE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

CODICE APPALTO:2009

*   *   *   *   *

ARREDI AULE MAGNE

*   *   *   *   *

CODICE IDENTIFICATIVO  N° 1

POLTRONA SEDUTA CON PIASTRA  DI

ANCORAGGIO A PAVIMENTO

dotazione di tavoletta antipanico

Poltrona per ambienti destinati a cinema,teatro, sala conferenze e congressi,  con schienale a struttura interna realizzato in multistrato curvato di faggio di spess. ≥ mm/12;

imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a ritardata combustione dello spess. ≥ mm/70 per il sedile e spess. ≥ mm/50 per lo schienale;

schienale parzialmente rivestito inferiormente in PP o in multistrato legno;

sedile con struttura interna in multistrato di faggio spess.≥ mm/12;

piastra di attacco perni del sedile in lamiera stampata spess. ≥ mm/2

perni di rotazione sedile in acciaio sez. 3mm., ribaltamento a gravità;

montaggio a baionetta sulla piastra della fiancata mediante perni in acciaio con sistema a pressione antiuscita dalla sede;

fiancata con struttura portante in tubolare di acciaio spess. ≥ mm/15;

fiancata con struttura in tubo di acciaio con pannello di chiusura rivestito in tessuto;

fiancata terminale di chiusura fine fila imbottita e rivestita;

piastra di ancoraggio a pavimento in lamiera stampata spess. ≥ mm/3;

verniciatura parti metalliche con polveri epossidiche antigraffio;

poggiabraccio in multistrato di faggio dello spess. ≥ mm/10 imbottito con poliuretano espanso indeformabile spess. ≥ mm/15;

rivestimento in tessuto certificazione classe 1M;

accessori: tavoletta di scrittura in HPL a scomparsa, di spessore non inferiore a mm. 8 con bordi arrotondati, di colore nero montata su snodo di acciaio, con meccanismo di chiusura antipanico;

CERTIFICAZIONI RICHIESTE IN ORIGINALE O COPIA CONFORME

La rispondenza della poltrona alle sollecitazioni derivanti da carichi statici e dinamici dovrà essere accertata mediante certificazioni di prove eseguite, rilasciate da un laboratorio riconosciuto dalla Stato ed accreditato al SINAL, circa le seguenti prove:

Tabella A: Caratteristiche costruttive e di sicurezza:

UNI EN 20354/93:	misura dell’assorbimento acustico effettuata in camera riverberante.

Tabella B:Caratteristiche di resistenza a fatica della struttura:

EN 12727 6.3		carico statico del sedile –schienale-

EN 12727 6.4		carico statico orizzontale schienale verso in avanti

EN 12727 6.5		carico statico verticale schienale

EN 12727 6.6		carico statico orizzontale sui braccioli

EN 12727 6.7		carico statico verticale sui braccioli

EN 12727 6.8		fatica sedile –schienale combinata-

EN 12727 6.9		fatica del bordo anteriore del sedile

EN 12727 6.10	fatica orizzontale schienale verso avanti

EN 12727 6.11	urto del sedile

EN 12727 6.12	urto contro lo schienale

EN 12727 6.13	urto contro il bracciolo

EN 12727 6.14	fatica meccanismo ribaltamento sedile

EN 12727 6.15	carico statico su tavoletta scrittoio

EN 12727 6.16	fatica verticale tavoletta scrittoio

Reazione al fuoco D.M. 26/06/1984: omologazione o certificazione dei materiali in Classe 1.

CODICE IDENTIFICATIVO N° 2-3-4

SCHERMO PROIEZIONE A MOTORE

Schermo motorizzato a bassa rumorosità, dotato di cassonetto in alluminio verniciato con polveri epossidiche (RAL 9010); schermo realizzato con telo ignifugo di classe 1M con motore tubolare con alimentazione a 200 V/50Hz, certificazione IMQ; dotazione di fine corsa; discesa rasente a parete; dotazione di staffe laterali a mensola per il montaggio a parete o a soffitto; interruttore per salita e discesa telo.

*   *   *   *   *

CODICE IDENTIFICATIVO N° 5

TAVOLO CONFERENZA

Dim: (4.00 x 1.10 x .76h)

Tavolo conferenza composto da piano di lavoro dello spessore ≥ m/m 50,  fianchi laterali dello spessore ≥ 50 m/m, con pannello frontale di mascheramento; struttura portante in pannelli di conglomerato ligneo, ignifugo di classe 1, con impiallacciatura di legno naturale bordato con profilo arrotondato in legno massello della stessa essenza; piedini di appoggio a terra registrabili in altezza; zoccolino di base in metallo o materiale plastico, tinta nero opaco o altro colore a  scelta della D.L. atto a preservare il mobile dal contatto diretto con il pavimento; vernici di finitura di tipo atossico in classe E1 –a bassa emissione di formaldeide secondo la norma UNI/DIN-.

Elettrificazione: la struttura del bancone dovrà disporre, sia verticalmente che orizzontalmente, di canalina portacavi ispezionabile, tale da consentire l’alloggiamento delle reti elettriche,audio,dati, etc. i canali passacavi dovranno essere mascherati e di facile accessibilità.

CERTIFICAZIONI RICHIESTE IN ORIGINALE O COPIA CONFORME

La rispondenza del tavolo alle sollecitazioni derivanti da carichi statici e dinamici dovrà essere accertata mediante certificazioni di prove eseguite, rilasciate da un laboratorio riconosciuto dalla Stato ed accreditato al SINAL, circa le seguenti prove:

Tabella A: Caratteristiche costruttive e di sicurezza:

EN	1730 par. 6.2			Carico statico orizzontale (3° livello UNI 10976)

EN	1730 par. 6.3			Carico statico verticale (3° livello UNI 10976)

EN	1730 par. 6.4			Fatica orizzontale (3° livello UNI 10976)

EN	1730 par. 6.5			Fatica verticale (3° livello UNI 10976)

EN	1730 par. 6.6			Urto verticale (3° livello UNI 10976)

EN	1730 par. 6.7			Stabilità carico verticale (3° livello UNI 10976)

EN	1730 par. 6.8			Prova di caduta (3° livello UNI 10976)

UNI	9086				Prova di urto contro le gambe (4° livello)

UNI EN 717-2			 emissione formaldeide≤3,5mg HCHO/mqh

UNI 9177				reazione al fuoco

Tabella B: caratteristiche di resistenza e durata della struttura

UNI 8594				flessione dei piani   livello min. 4

Tabella C: Requisiti di riflessione e colore del piano di lavoro

UNI EN 13722			riflessione speculare della superficie:≤45 unità

UNI EN				riflettanza della superficie: 15 ≤ Y – σ e Υ+σ ≤ 75

Tabella D: caratteristiche delle finiture

UNI 9242 + FA1			resistenza dei bordi al calore: livello 3

UNI 9427				resistenza alla luce: livello 3

UNI 9429				resistenza agli sbalzi di temperatura: livello 5

UNI EN 12720 e UNI 10944	resistenza ai liquidi freddi (vedi tabella E)

Tabella E: requisiti delle superfici all’azione dei liquidi freddi

UNI EN 12720 e UNI 10944	Acido acetico (10% m/m)		10 min. 	Valutazione 5

Ammoniaca (10% m/m)		10 min.		4

Soluzione detergente			1 ora			5

Caffé					1 ora			4

Disinfettante (2,5% cloramminaT)	10 min.		5

Tè					1 ora			5

Acqua deionizzata			1 ora			5

Reazione al fuoco D.M. 26/06/1984: omologazione o certificazione dei materiali in Classe 1.

*   *   *   *   *

CODICE IDENTIFICATIVO N° 6

POLTRONA ERGONOMICA GIREVOLE  SENZA BRACCIOLI

dim. 60x55x97/105h

Poltrona realizzata con sedile e schienale a forma anatomica in multistrato, con imbottitura in gommapiuma ignifuga; rivestimento in tessuto poliestere, ignifugo in classe 1 di resistenza al fuoco, a scelta della D.L. e della committenza sulla gamma proposta in sede di gara; schienale basso; struttura in acciaio o alluminio girevole regolabile in altezza, senza braccioli; sagomatura anatomica del sedile e dello schienale; telaio in struttura metallica con base a cinque razze antiribaltamento, su rotelle doppie con battistrada morbido (tipo W) piroettanti, in nylon ; sedile in struttura lignea con imbottitura in poliuretano espanso autoestinguente (classe 1M) spess. min 50 mm, ad alta densità schiumato a freddo su stampo con materiale esente da CFC; schienale in scocca in materiale plastico con rivestimento in poliuretano espanso autoestinguente (classe 1M), spess. min. mm.50 da alta densità schiumato freddo su stampo con materiale esente da CFC, con supporto lombare ; movimento ad alzata a gas, regolabile con comando a leva con pistone centrale protetto da tubo in acciaio e ricoperto da manicotto telescopico antiurto.

CERTIFICAZIONI RICHIESTE IN ORIGINALE O COPIA CONFORME

La resistenza della poltrona alle sollecitazioni derivanti da carichi statici e dinamici  dovrà essere accertata mediante certificazioni di prove eseguite , rilasciate da un laboratorio riconosciuto dallo Stato ed accreditato al SINAL, circa le seguenti prove:

UNI EN 717-2			emissione formaldeide≤3,5mg HCHO (mqh)

Tabella A: caratteristiche costruttive e di sicurezza

EN	1335-1			caratteristiche  dimensionali

EN	1335-2			requisiti generali di sicurezza

EN	1335-2			istruzioni per l’uso

Tabella B: caratteristiche di resistenza e durata

EN	1335-3		Resistenza a fatica sedile e schienale

EN	1335-3		Stabilità

EN	1335-3		Prova di fatica delle ruote

EN	1335-3		Resistenza al rotolamento

UNI 9084		regolazione del sedile		liv.5

UNI 8591		durata della rotazione del sedile	liv.5

Tabella C: caratteristiche tecniche dei componenti metallici

UNI ISO 9227		resistenza alla corrosione dei rivestimenti verniciati (0=dopo 24h)

Tabella D: caratteristiche del tessuto

UNI EN 105 B02 		prove di solidità del colore alla luce artificiale		min.3

UNI EN 105 X12		prove di solidità del colore allo sfregamento a secco	min.3

UNI EN ISO 105-X12	 prove di solidità del colore allo sfregamento a umido	min.3

UNI EN ISO 12947-2	resistenza all’abrasione					min.3

Reazione al fuoco D.M. 26/06/1984: omologazione o certificazione dei materiali in Classe 1.

Conformità D.Lgs 626/94 - Le sedute dovranno essere conformi al disposto del D.Lgs 626 del 19,09,1994,integrato con modifiche dal D.Lgs 246/96.

Tale conformità, verificabile tramite il superamento dei requisiti stabiliti dalle norme UNI EN 1335 - 1,2,3,dovrà essere certificata con Attestazione di Conformità emessa da laboratorio accreditato.

*   *   *   *   *

CODICE IDENTIFICATIVO N° 7

SEDILE PER TRIBUNA

Seduta monoscocca in tecnopolimero, con struttura per seduta portante e schienale anatomico.

Colore a scelta dell’Amministrazione provinciale.

La resistenza della seduta monoscocca alle sollecitazioni derivanti da carichi statici e dinamici  dovrà essere accertata mediante certificazioni di prove eseguite , rilasciate da un laboratorio riconosciuto dallo Stato ed accreditato al SINAL, circa le seguenti prove:

Tabella B: caratteristiche di resistenza e durata della struttura

EN 1728 p. 6.15	urto sul sedile

EN 1728 p. 6.2.1	carico statico sul sedile-schienale

EN 1728 p. 6.7	resistenza a fatica del sedile-schienale

Reazione al fuoco D.M. 26/06/1984: omologazione o certificazione dei materiali in Classe 1.

*   *   *   *   *

CODICE IDENTIFICATIVO N° 8

PEDANA h..45

Pedana  realizzata in tubo di acciaio a sezione quadrata da mm. 40 x 20 verniciata  a polveri epossidiche con cottura in galleria termica; componenti di detta struttura portante dovranno essere saldati ed assemblati in modo da assicurare una perfetta solidità al piano di calpestio ,che sarà realizzato in multistrato di pioppo da mm. 18;

piano in multistrato rivestito con materiale antiscivolo monodecorativo; le dimensioni dell’area del piano di calpestio saranno stabilite singolarmente dalla DL;

l’accesso al piano avverrà tramite gradini da cm. 30 x h.15 cadauno anch’essi rivestiti con lo stesso materiale antiscivolo del piano; l’altezza totale della pedana dovrà essere di circa cm. 45; sulle parti perimetrali della struttura dovrà essere realizzata una tamponatura in multistrato rivestito da mm. 18;

nella parte laterale dovrà essere previsto un accesso di servizio per eventuale verifica periodica o interventi straordinari alla struttura portante, mediante un pannello asportabile o incernierato.

Reazione al fuoco D.M. 26/06/1984: omologazione o certificazione dei materiali in Classe 1.

*   *   *   *   *

CODICE IDENTIFICATIVO N°9

RAMPA TELESCOPICA PER SUPERAMENTO DI OSTACOLI

###### Rampa telescopica per superamento di ostacoli di carrozzine manuali ed elettriche dei portatori di handicap; caratteristiche: rampe realizzate in lega leggera e dotate di meccanismo di chiusura per la riduzione di spazio; lunghezza telescopica per essere adattate ai diversi ostacoli ; la superficie di appoggio rivestita di materiale antiscivolo; portata max: 275 Kg. al paio.

*   *   *   *   *

CODICE IDENTIFICATIVO N°10

IMPIANTO  DI DIFFUSIONE SONORA

###### Impianto microfonico di una postazione per conferenze con presenza di  di due microfoni radio per interventi dalla platea; l’intero impianto microfonico deve essere connesso all’impianto di diffusione sonora e deve poter essere utilizzato in concorrenza con le sorgenti audio; l’impianto dovrà pertanto essere composto dai seguenti dispositivi: base microfonica; due basi microfoniche slave; due radiomicrofoni; l’impianto di diffusione sonora dovrà raccogliere i segnali audio delle diverse sorgenti convogliandoli verso un finale di potenza che verrà connesso a 4 casse acustiche disposte lungo il perimetro della sala; l’impianto di diffusione sonora deve essere composto dai seguenti elementi:

###### Mixer audio con caratteristiche: 4 canali ingresso mic/line; 4 canali ingresso; dispositivo immune a disturbi RF.

###### Equalizzatore con caratteristiche: bande stereo; filtri con ≥15 db nominali; dispositivo immune a disturbi RF.

###### Finale di potenza aventi caratteristiche: potenza 200 W; impedenza 4 Ohm; .

###### 4 Casse acustiche aventi ognuna le seguenti caratteristiche: risposta in frequenza da 90Hz a 16Hz; potenza 120 Watt continui; impedenza 8 Ohm nominali; materiale del mobile resistente alle intemperie.

###### I collegamenti dovranno essere effettuati con cavi audio, dovranno seguire i percorsi individuati per le linee elettriche, in canalizzazioni separate, con la precauzione che queste ultime non dovranno correre adiacenti alle linee dedicate ai segnali.

*   *   *   *   *

CODICE IDENTIFICATIVO N°11

PROIETTORE DIGITALE

###### Video proiettore con elevata luminosità (2200 ANSI Lumens) accensione e spegnimento rapidi, connettività a sorgenti video e dati con altoparlante integrato; dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

###### Tecnologia LCD;

- Dimensione pannello 0.63 con MLA;

- Risoluzione nativa 1024x768;

- Massima risoluzione riproducibile 1600 x 1200 zoom ottico, messa a fuoco manuale F16 -17 lampada da 170 Watt UHE E-torl con durata di almeno 4000 ore, contrasto 400:1;

- Altoparlante integrato di almeno 7W.

*   *   *   *   *

CODICE IDENTIFICATIVO N°12

MOQUETTE ANTISTATICA

Posa in opera di moquette antistatica ed ignifuga di classe 1, posta in opera comprensiva di idonea preparazione del piano superiore di sottofondo, con idoneo collante di tessuto tufting a pelo tagliato con supporto in juta sintetica 100% poliammide.

Colore a scelta dell’Amministrazione provinciale.

Reazione al fuoco D.M. 26/06/1984: omologazione o certificazione dei materiali in Classe 1.

*   *   *   *   *

CODICE IDENTIFICATIVO N°13-16

TENDA VELO FINESTRA e PORTA

Tenda velo in etamine di tessuto ignifugo classe 1, 100%, Trevira C.S.; peso gr 180 mq. Colore naturale, cuciture a macchina a punto invisibile; arricciatura con ricchezza minima 100% completa di binario professionale autolubrificante con scivoli in nylon a pattino e guide per il comando manuale a cordone contenenti rullini che facilitano la movimentazione e rendono il sistema preciso e silenzioso.

Colore a scelta dell’Amministrazione provinciale.

Reazione al fuoco D.M. 26/06/1984: omologazione o certificazione dei materiali in Classe 1.

*   *   *   *   *

CODICE IDENTIFICATIVO N°14-17

SOPRATTENDA FINESTRA e PORTA

Soprattenda in tessuto tinta unita ignifugo di classe 1 in poliestere/kenakaron; di peso gr.300/mq; test usura 15.000 cicli Martingale, foderata in tessuto oscurante morbido (non spalmato) in tinta col tessuto; cuciture a macchina punto invisibile, arricciatura con ricchezza 100% raccolte ai lati con bracciali realizzati con tessuto uguale o coordinato, completa di binario professionale autolubrificante con scivoli in nylon con puleggia e guide per il comando manuale a cordone contenenti rullini che facilitano la movimentazione e rendono il sistema preciso e silenzioso.

Colore a scelta dell’Amministrazione provinciale.

La resistenza del tessuto dovrà essere accertata mediante certificazioni di prove eseguite , rilasciate da un laboratorio riconosciuto dallo Stato ed accreditato al SINAL, circa le seguenti prove:

Tabella D: caratteristiche del tessuto:

UNI EN 105 B02		prove di solidità del colore alla luce artificiale		min.3

UNI EN ISO 12947-2	resistenza all’abrasione 					min.3

Reazione al fuoco D.M. 26/06/1984: omologazione o certificazione dei materiali in Classe 1.

*   *   *   *   *

CODICE IDENTIFICATIVO N°15

MANTOVANA

Mantovana dritta con piegoni agli angoli o voltata realizzata con tessuto ignifugo di classe 1 con la soprattenda o coordinato; altezza variabile secondo l’altezza della tenda; fodera in tessuto ignifugo; applicazione su tavoletta di sostegno con velcro; facilità di  smontaggio per la manutenzione.

Colore a scelta dell’Amministrazione provinciale.

La resistenza del tessuto dovrà essere accertata mediante certificazioni di prove eseguite , rilasciate da un laboratorio riconosciuto dallo Stato ed accreditato al SINAL, circa le seguenti prove:

Tabella D: caratteristiche del tessuto:

UNI EN 105 B02		prove di solidità del colore alla luce artificiale		min.3

UNI EN ISO 12947-2	resistenza all’abrasione 					min.3

Reazione al fuoco D.M. 26/06/1984: omologazione o certificazione dei materiali in Classe 1.

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *